## Slide 2: Hvordan kan vi sende slike signal?
Ved å bruke 0 og 1 …

## Slide 3: Desimale tall
Desi kommer fra det latinske decimus, som betyr tiende.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 4: Binære tall
Binær kommer fra latin og betyr to og to.
0 1

## Slide 5: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0

## Slide 6: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
10 |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
98 |  |  |  |  |  |  |  | 
135 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Lungevolum
Notes: Signal fra sensorer (hjerterytme, temperatur, lyd etc…) kan framstilles grafisk med en x- og en y-akse. Vi må kunne overføre tallverdiene på x- og y-aksen

## Slide 8
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
7
Samplings- punkt | Nivå lungevolum som desimaltall | Nivå lungevolum som binærtall
0 |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
3
1
5
4
1
5
4
Notes: Vi leser av verdiene i bestemte punkter på x-aksen. X-aksen viser ofte tid, målt i sekunder. Å lese av i bestemte punkter kalles å «sample». Antall avlesningspunkter per sekund, kalles «samplingsfrekvens». Vi setter av tidspunktene vi leser av signalverdien i en tabell.
Så leser vi av signalverdien på y-aksen for hvert tidspunkt. Y-aksen på det opprinnelige signalet viste volum målt i ml. Vi ha delt inn y-aksen i 8 ulike nivå (0-7) og det er verdien på nivået som overføres. Både sender og mottaker må vite hvor stor volumintervall hvert nivå tilsvarer. Verdiene på y-aksen blir ført inn i samme tabellen x-aksen.

## Slide 9
Samplings-punkt | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
Desimale tall | 4 | 2 | 1
3 |  |  | 
1 |  |  | 
5 |  |  | 
4 |  |  | 
1 |  |  | 
5 |  |  | 
4 |  |  | 
3
011
1
5
4
1
5
4
001
101
100
001
101
100
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
Omregningstabell
Notes: Så må nivåverdiene omgjøres til binære tall.
Vi har delt inn i 8 nivåer (0-7). Da vet vi at verdiene på y-aksen trenger 3 siffer eller tre «bit» for få med alle tallene fra 0 til 7.

## Slide 10
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tid
sample
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
4 | 1 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
4 | 1 | 
5 | 5 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 011
1 | 1 | 001
2 | 5 | 101
3 | 4 | 100
4 | 1 | 001
5 | 5 | 101
6 | 4 | 100
011001101100001101100
Nivå lungevolum
Notes: Da setter vi sammen alle de binære tallene på y-aksen til en sammenhengende bitstrøm

## Slide 11
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
011
001
101
100
001
101
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Notes: Mottakeren vet at den skal lese av tre og tre bit for å finne rett nivå på y-aksen. Og den vet hvor lang tid det er mellom hvert målepunkt (samplingsfrekvens).
Mottakeren rekonstruerer signalet etter målepunktene.

## Slide 12
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
011001101100001101100
Dette var det opprinnelige signalet som ble målt
Dette signalet ble rekonstruert i mottakeren
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Notes: Vi ser at signalet som er rekonstruert i mottakeren ikke helt tilsvarer det opprinnelige signalet som ble målt. Sampling og digitalisering vil alltid innføre feil fordi signalet må rekonstrueres i mottakeren ut fra et endelig antall målepunkter.
Vi kan redusere feilen ved å gjøre rutene i rutenettet mindre:
Sample oftere. Det vil si å ha flere og tettere målepunkter på x-aksen
Dele y-aksen inn i flere nivåer. Da trenger vi flere bit per målepunkt for å få overført verdien (16 nivå = 4 bit, 32 nivåer = 5 bit)

## Slide 13
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
011001101100001101100
Dette var det opprinnelige signalet som ble målt
Dette signalet ble rekonstruert i mottakeren
Hvordan få mindre feil så de to signalene blir likere?
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Notes: Vi ser at signalet som er rekonstruert i mottakeren ikke helt tilsvarer det opprinnelige signalet som ble målt. Sampling og digitalisering vil alltid innføre feil fordi signalet må rekonstrueres i mottakeren ut fra et endelig antall målepunkter.
Vi kan redusere feilen ved å gjøre rutene i rutenettet mindre:
Sample oftere. Det vil si å ha flere og tettere målepunkter på x-aksen
Dele y-aksen inn i flere nivåer. Da trenger vi flere bit per målepunkt for å få overført verdien (16 nivå = 4 bit, 32 nivåer = 5 bit)

## Slide 15: Oppdrag snakketøy
Idékonkurranse frå Snakketøyet AS
Finn opp eit smart klesplagg som kommuniserer med internett for å dekke et behov.
Presenter ideen gjennom film eller bildeserie.

## Slide 16
Oppdrag snakketøy
Trengs noen sensorer?
Hva slags informasjon skal overføres?
Hvor ofte må det samples?
Er noe av informasjonensensitiv og må krypteres?