## Slide 1
micro:bit er en mikrokontroller, en liten datamaskin som kan programmeres til å fungere sammen med knapper, motorer, sensorer, høgtalere, lysdioder osv.
Kom i gang med

## Slide 3
Velg «New Project».
Trykk på tannhjul-ikonet oppe til høyre og velg «language».
Velg «norsk» eller annet ønsket språk.
Åpne appen.
Datamaskin: MakeCode / Nettbrett: micro:bit

## Slide 4: Lag ditt første program
Det som puttes inn i brikken «ved start» er det første som blir utført når micro:bit-en starter.
Vi begynner med å lage et enkelt termometer.
micro:bit-en har en innebygd temperatur-sensor. Når vi bruker denne brikken vises temperaturen i rommet.
Det som puttes inn i brikken «gjenta for alltid» blir utført om og om igjen.

## Slide 5: Slik lager du den første blokken
Åpne «Basis».
Dra brikken «vis ikon» inn i brikken «ved start». Velg deg et ikon.
Dra så brikken «pause» inn under «vis ikon».
Velg hvor lenge du vil at ikonet skal vises.
Dere skal snart overføre programmet til micro:bit-en, men diskuter først to eller tre sammen: Hva tror dere micro:bit-en gjør når programmet er overført og programmet begynner å kjøre?
Åpne «Basis».
Dra brikken «vis tall» inn i brikken «gjenta for alltid».
Åpne «Inndata».
Dra så «temperatur» inn i brikken «vis tall».
Legg merke til at plassen der brikken vil bli plassert utheves med gult før du slipper den.
Hva gjør programmet?
Slik lager du den andre blokken

## Slide 6: Koble micro:bit til datamaskin
Koble micro:bit til nettbrett
Koble micro:bit til nettbrettet med Bluetooth.
Åpne appens hovedmeny og velg «Choose micro:bit»:
Koble micro:bit til datamaskinen med USB-kabel.
Da skal det lyse på baksiden.

## Slide 7: Overfør program til micro:bit
Skriv inn et passende navn.
Trykk på «Last ned» eller lagre-knappen.
Følg med på micro:bit-en
Det er lurt å sjekke at micro:bit-en blinker på baksiden når programmet lastes opp slik at du vet at programmet er overført og at det ikke er et gammelt program som kjører.
Når programmet er overført begynner programmet å kjøre.
Gjør micro:bit-en det du trodde den kom til å gjøre?

## Slide 8: Valgfri oppgave: Vi utvider programmet
Nå skal vi få termometeret til å gi oss et surfjes hvis temperaturen blir for høy. Da må vi legge til litt flere brikker inni «gjenta for alltid»-brikken.
Lag programmet du ser over og last det opp på micro:bit-en.
Slik kan du sette sammen brikkene:
Skriv inn temperaturen du vil skal være grensen.
Sett inn riktig krokodilletegn.

## Slide 9: Valgfri oppgave: Vi endrer litt på programmet
La oss si at vi ønsker at
termometeret ikke skal
bruke så mye strøm.
I stedet for at det
hele tiden viser
temperaturen, vil vi
at den bare skal
gjøre det når vi trykker
på A-knappen på
micro:bit-en.
Sett inn riktig krokodilletegn
Flytt så hele «hvis»-brikken over fra «gjenta for alltid»-brikken.
Dra først ut brikken «når knapp A trykkes»:
Slik kan du gjøre det:

## Slide 10: Valgfri oppgave: Lek deg!
Nå er det på tide å prøve seg litt fram selv! Forsøk å lage et program som gjør noe du vil!
Her er noen tips du kan teste ut når du holder på:
For å fjerne brikker kan du enten dra dem til venstre ut av brettet. Eller du kan høyreklikke på brikken og velge «Slett blokk».
Du kan kopiere enkeltbrikker eller flere brikker som er satt sammen ved å høyreklikke og velge «Lag kopi».
Gjør du noe du angrer på, kan du bruke angre-knappene nederst (eller ctrl + z).
Har du laget noe kult du vil dele med andre? Klikk på Del-knappen og velg så «Del prosjekt». Da får du en lenke du kan sende til andre, og de får opp en kopi av programmet og kan jobbe videre med det.
Lykke til!

## Slide 11: Utstyr
Avisoleringstang
Muttere og skruer
Avbitertang
Ledning
USB-kabel til pc
(Til iPad: bruk Bluetooth og batteri)
Koblingsboks
Micro:bit
Klargjør micro:bit som i koblingsskjema under
Notes: Spørr Liv O om vi skal kobling
Bilde

## Slide 12: Oppgave 1a:
En lysdiode skrus av/på via knapp A på micro:bit
Den lengste pinnen skal inn i inngangen til den røde ledningen. Den korteste pinnen skal i inngangen til den svarte ledningen.
Rød
Notes: Spørr Liv O om vi skal kobling
Bilde

## Slide 13: Oppgave 1a:
En diode skrus av/på via knapp A på micro:bit
Vi trenger en variabel, som vi kaller «lys». Den skal huske om dioden er av eller på.
Notes: Her må kanskje innholdet i boksene tilpasses elever?
Vise hvordan man legger inn en variabel Vise hvor man finner tilkoblinger

## Slide 14: Oppgave 1b:
Koblingen er som i forrige oppgave.
I stedet for å trykke på knapp «A» skal den innebygde lyssensoren i micro:bit få dioden til å slukke når lyset i rommet er kraftig nok.
Brikken «lysnivå» setter i gang lyssensoren i micro:bit-en.
Lysdioden skrus av/på via lyssensor i micro:bit, i stedet for knapp A
Hold hånda over micro:bit for å teste. Hva skjer? Slukker lysdioden når du tar vekk hånda?
Hva betyr dette tallet?
Skalaen for lys går fra 0 til 255, der 0 er mørkest og 255 er lysest.
Hvis lyssensoren gir en verdi større enn 128, skal dioden slukke. Gir den en verdi mindre enn 128, skal dioden tenne.
Her kan det hende at du må velge et annet tall for at det skal passe med lyset i rommet.
Prøv deg frem!
Notes: Her må kanskje innholdet i boksene tilpasses elever?
Hold over microbit
Endret fra: «Verdien «0» betyr mørkest og «255» betyr lysest. Hvis lyssensoren gir en verdi større enn 128, skal dioden slukke. Gir den en verdi mindre enn 128, skal dioden tenne.» OK?

## Slide 15: Oppgave 2a:
Oppkoblingen er den samme som i oppgave 1b.
Du skal nå lage et program som skal få micro:bit til å gjøre to ting samtidig:
Det samme som i oppgave 1b
Vise temperatur på displayet
Bruk den innebygde temperatursensoren i micro:bit for å vise innetemperatur på displayet.
Viser temperaturen på displayet på micro:bit-en.

## Slide 16: Oppgave 2b:
Koble på en ekstern temperatursensor til micro:bit i stedet for å bruke den innebygde.
Når den flate siden på den lille sensoren peker opp, og den avrundede siden peker ned, skal pinnen til venstre kobles til rød ledning, pinnen i midten til svart ledning og pinnen til høyre kobles til gul ledning.
Notes: Po eller P1?

## Slide 17
Prøv f.eks. å holde rundt sensoren, eller pakk den i plast og legg den i en kopp med kaldt vann. Endrer temperaturen seg på displayet på micro:bit?
Oppgave 2b:
Koble på en ekstern temperatursensor til micro:bit i stedet for å bruke den innebygde
For at displayet på micro:bit skal vise temperatur i grader Celsius, må vi skrive inn disse tallene i denne brikken.
Notes: Po eller P1?

## Slide 18: Oppgave 2c:
Når knapp B trykkes, vises temperatur fra ekstern sensor fire ganger før displayet igjen viser temperatur fra den innebygde sensoren.
Bruke knapp B til å veksle mellom temperatur fra innebygd temperatursensor og ekstern temperatursensor.
Notes: Maria har kommet hit.

## Slide 19: Oppgave 3a: Micro:Bit med flere lysdioder (Neopixel)
Notes: 5 eller 4?
Bruke «LED» eller «diode» eller «Neopixel»?
Du skal lage et program for en Neopixel-stripe med 9 LED’er. Programmet ditt skal få den femte LED’en (regnet fra enden med ledninger) til å lyse blått.

## Slide 20: Oppgave 3a: Micro:Bit med flere lysdioder (Neopixel)
Du skal lage et program for en remse med ni lysdioder (Neopixel). Programmet skal få den femte dioden (regnet fra enden med ledninger) til å lyse blått.
Signalpinnen til Neopixel kobles til P2.
Antall dioder i Neopixel-remsen.
For å få endringen til å vises.
Hvilken diode som skal lyse. (Tallet 0 betyr diode nr. 1)
For å kunne hente brikkene for NeoPixel, trykk på «Utvidelser» og velg «neopixel».
Trykk deretter på «neopixel» for å finne brikkene du trenger.
Er det noen brikker du ikke finner, trykk «more».
Notes: 5 eller 4?
Bruke «LED» eller «diode» eller «Neopixel»?
Du skal lage et program for en Neopixel-stripe med 9 LED’er. Programmet ditt skal få den femte LED’en (regnet fra enden med ledninger) til å lyse blått.

## Slide 21: Oppgave 3b:
Eksempel: Regnbuens farger på de 7 diodene i midten.
Programmere Neopixel til ønsket fargemønster.

## Slide 22: Kombinasjon av øvelsene
Trykk på knapp A på micro:bit for å tenne og slukke dioden
Trykk på knapp B for å vise ekstern temperatur i stedet for intern temperatur, mens Neopixel-remsen lyser.
Koblingsskjemaet viser oppgave 1b, 2c og 3a samlet
Svart
Gul

## Slide 23: Kombinasjon av øvelsene
Nedenfor ser du programmet for at oppgave 1b, 2c og 3a skal utføres samtidig.

## Slide 24: Feilsøking
Sjekk koblinger
Sjekk programmet
Bruk simulatoren i app’en til å sjekke at feilen ikke ligger i programmet.
Ved bruk av eksterne komponenter kan feilen ligge i koblingene:
Sjekk at koblingene dine stemmer med koblingsskjema.
En vanlig feil er at metallet i ledningen ikke er i direkte kontakt med metallet i koblingsboksen. Sjekk at du har avisolert ledningen nok slik at det er metallet, ikke plasten, på ledningen som er i kontakt med metallet i koblingsboksen.

## Slide 25: Nøkkelsetning