## Slide 1
Diskuter i gruppene hva dere husker best fra forrige økt

## Slide 2
Legg merke til hvilket smart klesplagg vi ser i dette klippet og hvordan det fungerer.

## Slide 3
Sensorer i vesten registrerer pusten til barnet.
Resultatet fremstilles som en graf

## Slide 4: Hvordan kan vi sende slike signal?
Ved å bruke 0 og 1 …

## Slide 5: Desimale tall
Desi kommer fra det latinske decimus, som betyr tiende.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 6: Binære tall
Binær kommer fra latin og betyr to og to.
0 1

## Slide 7: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
For å skrive det desimale tallet 3 som binært tall trenger vi to siffer
For å skrive det desimale tallet 8 som binært tall trenger vi fire siffer

## Slide 8: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
10 |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
98 |  |  |  |  |  |  |  | 
135 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
17 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
25 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
98 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 10
Lungevolum
Signaler fra sensorer – f.eks. hjerterytme og lungevolum– kan bli framstilt grafisk med en x- og en y-akse.
Men hvordan skal vi overføre tallverdiene på x- og y-aksen med 0 og 1?

## Slide 11
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
7
Samplings- punkt | Nivå lungevolum som desimaltall | Nivå lungevolum som binærtall
0 |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
3
1
5
4
1
5
4
Vi leser av y-verdiene hvert sekund (bitrate blir da 3 bit per sekund)
Vi har valgt å dele y-aksen inn i åtte nivåer, tallene 0–7 (da blir den binære datastrengen 3 bit)
Notes: Vi leser av verdiene i bestemte punkter på x-aksen. X-aksen viser ofte tid, målt i sekunder. Å lese av i bestemte punkter kalles å «sample». Antall avlesningspunkter per sekund, kalles «samplingsfrekvens». Vi setter av tidspunktene vi leser av signalverdien i en tabell.
Så leser vi av signalverdien på y-aksen for hvert tidspunkt. Y-aksen på det opprinnelige signalet viste volum målt i ml. Vi har delt inn y-aksen i 8 ulike nivå (0-7) og det er verdien på nivået som overføres. Både sender og mottaker må vite hvor stor volumintervall hvert nivå tilsvarer. Verdiene på y-aksen blir ført inn i samme tabellen x-aksen.

## Slide 12
Samplings-punkt | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
Desimale tall | 4 | 2 | 1
3 |  |  | 
1 |  |  | 
5 |  |  | 
4 |  |  | 
1 |  |  | 
5 |  |  | 
4 |  |  | 
3
11
1
5
4
1
5
4
1
101
100
1
101
100
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
Omregningstabell
Nå må nivåverdiene omgjøres til binære tall
I dette tilfellet var y-aksen delt inn i åtte nivåer. Det vil si at den binære datastrengen skal skrives med tre siffer (=tre bit). Derfor legger vi til 0 foran.

## Slide 13
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tid
sample
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
4 | 1 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
4 | 1 | 
5 | 5 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 011
1 | 1 | 001
2 | 5 | 101
3 | 4 | 100
4 | 1 | 001
5 | 5 | 101
6 | 4 | 100
011001101100001101100
Nivå lungevolum
Så setter vi sammen alle de binære tallene på y-aksen til en sammenhengende bitstrøm

## Slide 14
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
011
001
101
100
001
101
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Mottakeren vet at den skal lese av tre og tre bit for finne rett nivå på y-aksen. Og den vet hvor lang tid det er mellom hvert målepunkt (samplingsfrekvens)
Mottakeren rekonstruerer signalet etter målepunktene

## Slide 15
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dette var det opprinnelige signalet som ble målt
Dette signalet ble rekonstruert i mottakeren
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Signalet som er rekonstruert i mottakeren tilsvarer ikke helt det opprinnelige signalet som ble målt.

## Slide 16
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
011001101100001101100
Hvordan få mindre feil så de to signalene blir likere?
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Sampling og digitalisering vil alltid innføre feil fordi signalet må rekonstrueres i mottakeren ut fra et endelig antall målepunkter.
Notes: Vi kan redusere feilen ved å gjøre rutene i rutenettet mindre:
Sample oftere. Det vil si å ha flere og tettere målepunkter på x-aksen
Dele y-aksen inn i flere nivåer. Da trenger vi flere bit per målepunkt for å få overført verdien (16 nivå = 4 bit, 32 nivåer = 5 bit)

## Slide 17: Sampling
Tid | Nivå som binært tall | Nivå
0 | 0010 | 2
1 | 1011 | 11
2 | 1101 | 
3 | 0000 | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 
9 |  | 
10 |  | 
11 |  | 
0010 | 1011 | 1101 | 0000 | 1000 | 0111 | 0101 | 0100 | 0110 | 0011 | 0100 | 1001
Gjør bitstrengen om til titallsystemet og bruk verdiene til å lage en graf i koordinatsystemet i oppgaven Sampling i elevheftet.

## Slide 18: Sammenlign din graf med den opprinnelige grafen:
Den opprinnelige grafen
Eksempel på en graf som er sampla

## Slide 19: Sammenlign din graf med den opprinnelige grafen:

## Slide 21: Oppdrag snakketøy
Idékonkurranse fra Snakketøyet AS
Finn opp et smart klesplagg som kommuniserer med internett for å dekke et behov.
Presenter ideen gjennom film eller bildeserie.

## Slide 22
Oppdrag snakketøy
Trengs noen sensorer?
Hva slags informasjon skal overføres?
Hvor ofte må det samples?
Er noe av informasjonensensitiv og må krypteres?

## Slide 23: Tekniske data

## Slide 25: Lag et flytskjema
sender all posten til en
sender
post i butikk
terminal
bud
fly
leverer en adressert pakke på
Pakken transporteres derfra med et
mottaker
postmottak
pakken havner på riktig
pakken tas med ut av et
Leverer pakken til

## Slide 26: Krav til presentasjonen
på 3 minutter presentere ideen deres gjennom en film eller bildeserie
Filmen/bildeserien skal:
formidle tydelig hva ideen er
vise flytskjema som forklarer hvordan informasjonen blir sendt fra sender til mottaker og hva som skjer i de ulike delene av systemet