## Slide 1
Diskuter i gruppene kva de hugsar best frå førre økt

## Slide 2
Legg merke til kva smart klesplagg vi ser i dette klippet og korleis det fungerer.

## Slide 3
Sensorar i vesten registrerer pusten til barnet.
Resultatet blir fremstilla som ein graf

## Slide 4: Korleis kan vi sende slike signal?
Ved å bruke 0 og 1 …

## Slide 5: Desimale tal
Desi kjem frå det latinske decimus, som betyr tiande.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 6: Binære tal
Binær kjem frå latin og betyr to og to.
0 1

## Slide 7: Omrekningstabell
Desimale tal | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
For å skrive det desimale talet 3 som binært tal treng vi to siffer
For å skrive det desimale talet 8 som binært tal treng vi fire siffer

## Slide 8: Omrekningstabell
Desimale tal | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
10 |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
98 |  |  |  |  |  |  |  | 
135 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Omrekningstabell
Desimale tal | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
17 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
25 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
98 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 10
Lungevolum
Signal frå sensorar – t.d. hjarterytme og lungevolum– kan bli framstilt grafisk med ein x- og en y-akse.
Men korleis skal vi overføre talverdiane på x- og y-aksen med 0 og 1?

## Slide 11
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
7
Samplings- punkt | Nivå lungevolum som desimaltall | Nivå lungevolum som binærtall
0 |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
3
1
5
4
1
5
4
Vi les av y-verdiane kvart sekund (bitrate blir da 3 bit per sekund)
Vi har valt å dele y-aksen inn i åtte nivå, tala 0–7 (da blir den binære datastrengen 3 bit)
Notes: Vi les av verdiane i bestemte punkt på x-aksen. X-aksen viser ofte tid, målt i sekund. Å lese av i bestemte punkt kalles å «sample». Antall avlesningspunkt per sekund, kalles «samplingsfrekvens». Vi set av tidspunkta vi les av signalverdien i ein tabell.
Så leser vi av signalverdien på y-aksen for hvert tidspunkt. Y-aksen på det opprinnelige signalet viste volum målt i ml. Vi har delt inn y-aksen i 8 ulike nivå (0-7) og det er verdien på nivået som overføres. Både sender og mottaker må vite hvor stor volumintervall hvert nivå tilsvarer. Verdiene på y-aksen blir ført inn i samme tabellen x-aksen.

## Slide 12
Samplings-punkt | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
Desimale tall | 4 | 2 | 1
3 |  |  | 
1 |  |  | 
5 |  |  | 
4 |  |  | 
1 |  |  | 
5 |  |  | 
4 |  |  | 
3
11
1
5
4
1
5
4
1
101
100
1
101
100
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
Omrekningstabell
No må nivåverdiane gjeras om til binære tal
I dette tilfellet var y-aksen delt inn i åtte nivåar. Det vil si at den binære datastrengen skal skrives med tre siffer (=tre bit). Derfor legger vi til 0 foran.

## Slide 13
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tid
sample
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
4 | 1 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 
1 | 1 | 
2 | 5 | 
3 | 4 | 
4 | 1 | 
5 | 5 | 
Tid/sample | Volum/nivå desimalt | Volum/nivå binært
0 | 3 | 011
1 | 1 | 001
2 | 5 | 101
3 | 4 | 100
4 | 1 | 001
5 | 5 | 101
6 | 4 | 100
011001101100001101100
Nivå lungevolum
Så set vi saman alle dei binære tala på y-aksen til ein samanhengande bitstrøm

## Slide 14
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
011
001
101
100
001
101
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Mottakaren veit at han skal lese av tre og tre bit for å finne rett nivå på y-aksen. Og han veit kor lang tid det er mellom kvart målepunkt (samplingsfrekvens)
Mottakaren rekonstruerer signalet etter målepunkta

## Slide 15
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dette var det opphavlege signalet som ble målt
Dette signalet ble rekonstruert i mottakaren
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Signalet som er rekonstruert i mottakaren tilsvarer ikkje heilt det opphavlege signalet som ble målt.

## Slide 16
0
1
3
2
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
011001101100001101100
Korleis få mindre feil så dei to signala blir meir lik?
7
Samplings-
punkt
Nivå lungevolum
Sampling og digitalisering vil alltid innføre feil fordi signalet må rekonstruerast i mottakaren ut frå eit endeleg antal målepunkt.
Notes: Vi kan redusere feilen ved å gjere rutene i rutenettet mindre:
Sample oftare. Det vil seie å ha fleire og tettare målepunkt på x-aksen
Dele y-aksen inn i flere nivå. Da treng vi fleire bit per målepunkt for å få overført verdien (16 nivå = 4 bit, 32 nivåer = 5 bit)

## Slide 17: Sampling
Tid | Nivå som binært tal | Nivå
0 | 0010 | 2
1 | 1011 | 11
2 | 1101 | 
3 | 0000 | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 
9 |  | 
10 |  | 
11 |  | 
0010 | 1011 | 1101 | 0000 | 1000 | 0111 | 0101 | 0100 | 0110 | 0011 | 0100 | 1001
Gjør bitstrengen om til titalssystemet og bruk verdiane til å lage ein graf i koordinatsystemet i oppgaven Sampling i elevheftet.

## Slide 18: Samanlikn din graf med den opphavlege grafen:
Den opphavlege grafen
Eksempel på ein graf som er sampla

## Slide 19: Samanlikn din graf med den opphavlege grafen:

## Slide 21: Oppdrag snakketøy
Idékonkurranse frå Snakketøyet AS
Finn opp eit smart klesplagg som kommuniserer med internett for å dekke eit behov.
Presenter ideen gjennom film eller biletserie.

## Slide 22
Oppdrag snakketøy
Trengs nokon sensorar?
Kva slag informasjon skal overførast?
Kor ofte må det samples?
Er noko av informasjonensensitiv og må krypterast?

## Slide 23: Tekniske data

## Slide 25: Lag eit flytskjema sende ein pakke
sender all posten til ein
sendar
post i butikk
terminal
bud
fly
leverer ein adressert pakke på
Pakken transporteres derfrå med eit
mottakar
postmottak
pakken hamnar på riktig
pakken blir tatt med ut av eit
Leverer pakken til

## Slide 26: Krav til presentasjonen
på 3 minutt presentere ideen dykkar gjennom ein film eller biletserie
Filmen/biletserien skal:
formidle tydeleg kva ideen er
vise flytskjema som forklarer korleis informasjonen blir send frå sendar til mottakar og kva som skjer i dei ulike delane av systemet

## Slide 27: Kjenneteikn på måloppnåing